RDE. IES Haría
UT8. Recuperación. Prueba teórico-práctica
# Sistemas de cableado estructurado

Realiza los siguientes ejercicios

Ejercicio 1. Incumplimientos de la norma

Determinar para cada caso los incumplimientos, si los hay, de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

a) "...Todo el cableado horizontal se realizará con cable UTP de categoría 6, el cable de alimentación eléctrica de las distintas tomas de corriente será no apantallado...Para el cableado vertical se utilizará fibra óptica OF300"

b) “...En general, en el subsistema horizontal todos los cables eléctricos y de datos irán en bandejas metálicas independientes, sin ningún tipo de separador entre ellas. Para evitar interferencias electromagnéticas entre el cablebleado de corriente y el de datos, en ningún caso las bandejas estarán a menos de 15 cm de distancia entre ellas ...”

c)”...En el subsistema horizontal, en algunas zonas, los cables eléctricos y de datos no irán en bandejas metálicas, sino que irán juntos en en canaleta de PVC de 65x145mm, aunque nunca en distancias superiores a 30m…”

d)"...Todas las bandejas metálicas utilizadas en el cableado horizontal irán puestas a tierra de acuerdo con las recomendaciones de la normativa EIA/TIA 607A ..."

e) “...Para evitar interferencias con el transformador ubicado en la sala 1, el cableado vertical que comunica el distribuidor de edificio con el distribuidor de la segunda planta que pasa próximo al mismo, se separará al menos 1 metro del mismo...”

f) “...El cuarto de telecomunicaciones de la planta baja se ubicará en una sala existente en el edificio en la que hay disponible una acometida eléctrica diferenciada ...”

g) “...Los distribuidores de planta se interconectarán de la siguiente forma:
- El distribuidor de la segunda planta se conectará con el distribuidor del edificio y con el de la tercera planta.
- El distribuidor de la primera planta se conectará con el distribuidor del edificio.
- El distribuidor de la tercera planta se conectará con el distribuidor del edificio
...”

Ejercicio 2. Etiquetado

Un empresa tiene distribuidas sus instalaciones en dos edificios.

El Edificio E1 tiene dos plantas, en la primera un armario de comunicaciones A que da servicio a 15 áreas de trabajo y en la segunda, el armario A de la misma da servicio a 12 áreas de trabajo

El edificio E2 contiene tienen una única planta en la que hay dos armarios de comunicaciones. El armario A da servicio a 20 áreas de trabajo y el armario B a 30 áreas de trabajo.

Explica cómo identificarías el primer y el último cable de cada uno de los armarios de telecomunicaciones siguiendo (usa colores para diferenciar los elementos):

a) Las recomendaciones de la norma europea EN-50174-1
Edificio 1 / Planta 1 / Armario A / primer cable: / último cable: / Planta 2 / Armario A / primer cable: / último cable: / Edificio 2 / Planta 1 / Armario A / primer cable: / último cable: / Armario B / primer cable: / último cable:

b) La norma americana 606-A
Edificio 1 / Planta 1 / Armario A / primer cable: / último cable: / Planta 2 / Armario A / primer cable: / último cable: / Edificio 2 / Planta 1 / Armario A / primer cable: / último cable: / Armario B / primer cable: / último cable:

Ejercicio 3. Dimensionado de un distribuidor

Queremos diseñar un repartidor de planta (FD) con los siguientes requisitos:

- Está previsto que aloje una sala con 248 usuarios
- Hay 15 despachos individuales.
- Los armarios tienen capacidad de 24U

Insertar los cálculos y el resultado:

El número de conectores de red: / El número de unidades de armario necesarios (U): / El número de armarios. Necesarios :

Ejercicio 4. Cantidad de cables en canalización

¿Cuántos cables de datos deben meterse como máximo en los siguientes tipos de canaleta cumpliendo las recomendaciones incluidas en la normativa?

Insertar los cálculos y el resultado:

150x70mm : / 20x8cm :

Ejercicio 5. Tamaño de canalización

De que anchura mínima debe ser una canalización de 12 cm de alto si en nuestra instalación horizontal irán como máximo 75 cables.

Insertar los cálculos y el resultado: